Раздел IV (п.4 и п.6) , приложение 1 и приложение 3, в конкурсной документации открытого конкурса № 113/13 на право заключения договора по поставке запасных частей в ассортименте на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал, типа Ш-А05 4х10, в адрес завода железобетонных изделий №6 – филиала ОАО «БЭТ» в 2013 г. читать в следующей редакции:

Раздел IV. Техническое задание

4.1. Исходные технические требования на поставку запасных частей в ассортименте на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10 в адрес Завода железобетонных изделий №6 – филиала открытого акционерного общества «БетЭлТранс»  в  2013 году.

1. Предельная общая стоимость поставки выше указанного товара с учетом стоимости транспортных расходов,  всех видов налогов, в том числе НДС составляет: 6 362 392 (шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи триста девяносто два) рубля 25 копеек.

2. Срок поставки -  до 31.12.2013 года автотранспортом Поставщика.

3. Условия оплаты: отсрочка платежа – 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления Товара на склад Покупателя (Получателя).

4. Лот является не делимым.

5.  Общие требования к запасным частям в ассортименте на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10:

6. Обязательное предоставление сертификата соответствия (либо декларации о соответствии) на следующие запасные части на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10:

Общие требования к запасным частям в ассортименте на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10:

| № п/п | Наименование запчасти | Описание запчасти |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель плоский 4х35 | Устанавливается на автоматическом кране-манипуляторе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения крана-манипулятора электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 4 Сечение жил: 35 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 2 | Кабель плоский 24х1,5 | Устанавливается на автоматическом кране-манипуляторе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения крана-манипулятора электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 24 Сечение жил: 1,5 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 3 | Кабель плоский 12х1,5 | Устанавливается на автоматическом кране-манипуляторе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения крана-манипулятора электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 12 Сечение жил: 1,5 мм2 |
| 4 | Электродвигатель QCCAS160NL/4 | Устанавливается на автоматическом кране-манипуляторе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Представляет собой электродвигатель постоянного тока мощностью 82,4/74,9кВт. Число фаз=1. Номинальная частота вращения = 2350/2136 об/мин. Максимальная частота вращения = 3500 об/мин. Рабочее напряжение = 440/400 Вольт. Номинальный ток = 209 Ампер. Вес ≈ 290 кг. Предназначен для перемещения моста крана-манипулятора. |
| 5 | Электродвигатель QCCAS160NВ/4 | Устанавливается на автоматическом кране-манипуляторе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Представляет собой электродвигатель постоянного тока мощностью 52,5/48кВт. Число фаз=1. Номинальная частота вращения = 3000/2700 об/мин. Максимальная частота вращения = 3500 об/мин. Рабочее напряжение = 440/400 Вольт. Номинальный ток = 133/134 Ампер. Вес ≈ 215 кг. Предназначен для перемещения тележки крана-манипулятора. |
| 6 | Электродвигатель QCCAS132N/4 | Устанавливается на автоматическом кране-манипуляторе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Представляет собой электродвигатель постоянного тока мощностью 35/32кВт. Число фаз=1. Номинальная частота вращения = 2900/2650 об/мин. Максимальная частота вращения = 3500 об/мин. Рабочее напряжение = 440/400 Вольт. Номинальный ток = 89/90 Ампер. Вес ≈ 156 кг. Предназначен для приведения в движение лебедки крана-манипулятора. |
| 7 | Электродвигатель Control Techniques 075U2D600BAAEA 075140 | Устанавливается на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой бес щеточный серводвигатель переменного тока с широким диапазоном мощностей для использования с сервоприводами Control Techniques. Количество фаз = 3. Рабочее напряжение 380 В. Частота вращения 6000 об/мин. Мощность=1,63 кВт. Номинальный ток=5,6 Ампер. |
| 8 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M4-B5 11Kw | Устанавливается на гидростанции кантователя, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока с числом фаз = 3, частотой вращения 1460 об/мин, мощностью 11кВт. Номинальный ток = 22,5 Ампер. Номинальное напряжение 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение гидравлического насоса для создании давления рабочей жидкости. |
| 9 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M4-B3 11Kw | Устанавливается на гидростанции кантователя, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока с числом фаз = 3, частотой вращения 1460 об/мин, мощностью 11кВт. Номинальный ток = 22,5 Ампер. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение гидравлического насоса для создании давления рабочей жидкости. |
| 10 | Электродвигатель Marelli Motori MAQ 132SA4-B5 5,5Kw | Устанавливается на гидростанции, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока с числом фаз = 3, частотой вращения 1440 об/мин, мощностью 5.5кВт. Номинальный ток = 11.4 Ампер. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение гидравлического насоса для создании давления рабочей жидкости. |
| 11 | Электродвигатель SEW Eurodrive 3Kw DRS100M4BE5HF/FG | Устанавливается на тележке, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока со встроенным тормозом, с числом фаз = 3, частотой вращения 1440 об/мин, мощностью 3кВт. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение тележки для перевозки форм шпал по линии. |
| 12 | Электродвигатель SEW Eurodrive 4KwDRS112M4BE5HF/FG | Устанавливается на тележке, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока со встроенным тормозом, с числом фаз = 3, частотой вращения 1440 об/мин, мощностью 4кВт. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение механизма подъема тележки для перевозки форм после поста натяжения на пост забивки. |
| 13 | Электродвигатель SEW Eurodrive B5, 11Kw DRS160M4BE20HF/FF | Устанавливается на кантователе, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока со встроенным тормозом, с числом фаз = 3, частотой вращения 1460 об/мин, мощностью 11кВт. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение механизма подъема кантователя для извлечения готовых шпал из форм. |
| 14 | Электродвигатель SEW Eurodrive 1.5Kw DRS90M4BE2HF/FG | Устанавливается на поворотной тележке, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока со встроенным тормозом, с числом фаз = 3, частотой вращения 1440 об/мин, мощностью 1,5кВт. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение механизма поворота тележки с формой. |
| 15 | Электродвигатель SEW Eurodrive 0.75Kw DRS80S4BE1HF/FG | Устанавливается на поворотной тележке, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока со встроенным тормозом, с числом фаз = 3, частотой вращения 1440 об/мин, мощностью 0,75кВт. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение тележки с формой. |
| 16 | Электродвигатель SEW Eurodrive 0.37Kw DRS71S4/FG | Устанавливается на конвейере АРС, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока со встроенным тормозом, с числом фаз = 3, частотой вращения 1440 об/мин, мощностью 0,37кВт. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение конвейера АРС. |
| 17 | Электродвигатель Marelli Motori MAQ 132SВ4-B5 7,5Kw | Устанавливается на гидростанции, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой асинхронный электродвигатель переменного тока с числом фаз = 3, частотой вращения 1450 об/мин, мощностью 7.5кВт. Номинальный ток = 15,3 Ампер. Номинальное напряжение = 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение гидравлического насоса для создании давления рабочей жидкости. |
| 18 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M4-B5 11Kw | Устанавливается на гидростанции кантователя, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет асинхронный электродвигатель переменного тока с числом фаз = 3, частотой вращения 1460 об/мин, мощностью 11кВт. Номинальный ток = 22,5 Ампер. Номинальное напряжение 380 Вольт. Корпус электродвигатель выполнен из алюминия. Предназначен для приведения в движение гидравлического насоса для создании давления рабочей жидкости. |
| 19 | Кабельная нейлоновая цепь STENDALTO SR355066, L=2400 | Устанавливается на поворотной тележке, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой гибкий кабельный канал из армированного полиуретана. Предназначен для защиты кабелей от механических воздействий при движении поворотной тележки. Длина = 2400мм. Ширина = 94мм. Высота = 45мм. Радиус изгиба = 100мм. |
| 20 | Оптические датчики Sick WS/WE 150-P430 | Устанавливается на посту установки арматуры в форму, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой датчик в пластиковом корпусе. Служит для определения наличия колпачков на арматуре на посту. Принцип измерений основан на измерении времени прохождения луча от объекта до приемника. Диапазон сканирования и срабатывания может быть отрегулирован посредством настройки чувствительности. Габаритные размеры - 10 х 28 х 17,5 мм. Материал – пластик. Напряжение питания - 10…30 В пост. тока. Тип выходного сигнала - NPN/PNP. Класс защиты IP 67. Диапазон рабочих температур: -25...55°C. Макс. диапазон: 0…4.4 м. Источник излучения: красный светодиод. Подключение: кабель/разъем. |
| 21 | Выпрямитель для моторов SEW SEW Eurodrive BGE 1.5 | Устанавливаются на электродвигатели SEW Eurodrive Устанавливается на тележках входящих в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10, и служат в качестве блока управления встроенным тормозом электродвигателя. Представляет собой пластиковый блок с пятью клеммами. Рабочее напряжение = 220В. Принцип действия: При подаче напряжения на выпрямитель SEW Eurodrive BGE 1.5 происходит растормаживание муфты-тормоза и электродвигатель приводится в движение поданным на него напряжением, при отключении питание происходит затормаживание муфты-тормоза и электродвигатель останавливается. |
| 22 | Модуль SM-Resolver | Устанавливается в шкафах управления автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Является съемным модулем частотного преобразователя. Принцип работы: изменяют рабочую частоту питающего напряжения от 0 до 1500 Гц, что делает возможным их применение для управления высокоскоростными асинхронными двигателями (шпинделями). Модуль позволяет электроприводу измерять скорость и положение электродвигателей и механизмов. Конструктивно представляет собой пластиковый блок с разъемами для подключения частотного преобразователя. Внутри вложена печатная плата с электронными элементами. Материал: пластик. |
| 23 | Катушка дросселя муфты Freni Frizioni S.R.L. Tipo ESB 095/Z-S, Cod 07.05.095.01 | Устанавливается на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Служит для переключения муфты. Рабочее напряжение: 24 Вольт. |
| 24 | Электромагнитный замок Pizzato VDE 0660 ith 10A, FS1896D024-F | Устанавливается на дверях пропарочных камер, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет из себя металлическое устройство прямоугольной формы с прорезью для защелки и индикацией состояния. Используется в целях безопасности, для препятствия входа в пропарочные камеры во время загрузки-выгрузки форм с железобетонными шпалами, а так же во время пропарки шпал. |
| 25 | Колпачок силиконовый для кнопок TEZBPA | Устанавливается на кнопки пультов управления автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Служит для защиты кнопок от попадания бетонной пыли. Представляет из себя прозрачный круглый колпачок Ø 30 мм. Материал изготовления: силикон. |
| 26 | Блок управления защитными ковриками WIDE automation WALR24-A | Используется в целях безопасности на постах забивки и чистки форм автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для контроля состояния защитных ковриков постов забивки и чистки форм. Напряжение питания: 24 В постоянного тока + / - 10% Потребляемая мощность: около 180mA + / - 10% Выходные контакты (плавающая): 2 NO безопасной 1 НО / НЗ / сигнализации Электрическая жизнь: 500.000 циклов 2A при 24 В переменного тока - 230 В переменного тока 0,5 А Принцип работы: при нахождении оператора на защитном коврике сигнал с защитного коврика поступает на блок управления защитными ковриками после чего электроустановка отключается для предотвращения травмирования оператора находящегося на защитном коврике. |
| 27 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F4G6 | Устанавливается на бетоноукладчике входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения бетоноукладчика электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 4 Сечение жил: 6 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 28 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F4G4 | Устанавливается на бетоноукладчике, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения бетоноукладчика электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 4 Сечение жил: 4 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 29 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F4G1.5 | Устанавливается на бетоноукладчике, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения бетоноукладчика электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 4 Сечение жил: 1,5 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 30 | Кабель плоский H07VVH6F 5G1.5 | Устанавливается на бетоноукладчике, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения бетоноукладчика электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 5 Сечение жил: 1,5 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 31 | Кабель плоский H07VVH6F 24G1.5 | Устанавливается на бетоноукладчике входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Предназначен для обеспечения бетоноукладчика электрической энергией. Конструктивно представляет собой кабель в двойной изоляции из ПВХ пластика с параллельным расположением жил выполненных из меди. Количество жил: 24 Сечение жил: 1,5 мм2 Номинальное напряжение 450/750В. |
| 32 | Цилиндр гидравлический левый (по прилагаемому чертежу) | Устанавливается на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для преобразования давления рабочей жидкости в возвратно-поступательное движение рабочего органа. Участвует в натяжении арматуры в форме при производстве ж/б шпал. Конструктивно представляет собой гильзу, шток и поршень с уплотнениями от утечек гидравлической жидкости. Рабочая среда – гидравлическое масло. Гильза, шток и поршень – стальные. Внутренний диаметр гильзы – 74,9 мм, диаметр штока – 34,9 мм. |
| 33 | Цилиндр гидравлический правый (по прилагаемому чертежу) | Устанавливается на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для преобразования давления рабочей жидкости в возвратно-поступательное движение рабочего органа. Участвует в натяжении арматуры в форме при производстве ж/б шпал. Конструктивно представляет собой гильзу, шток и поршень с уплотнениями от утечек гидравлической жидкости. Рабочая среда – гидравлическое масло. Гильза, шток и поршень – стальные. Внутренний диаметр гильзы – 74,9 мм, диаметр штока – 34,9 мм. |
| 34 | Уплотнитель Parker 2-220 | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой кольцо из эластомера, внешний Ø 41,58 мм, внутренний Ø 34,52 мм, сечение – 3,52 мм. |
| 35 | Уплотнитель Parker 5-361 | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой кольцо из эластомера, внешний Ø 74,9 мм, внутренний Ø 67,84 мм, сечение – 3,53 мм. |
| 36 | Уплотнитель PRP 02A02-0750-A24 N | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой 2 кольца, вложенных одно в другое: – внешнее прямоугольного сечения с двумя симметричными внешними фасками, под внешний Ø 75 мм, ширина – 4,2 мм, материал – пластмасса. – внутреннее круглого сечения, под внутренний Ø 64 мм, сечение – 3,53 мм., материал изготовления – эластомер. |
| 37 | Уплотнитель PRP 11A02-0350-A24 | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой 2 кольца, вложенных одно в другое: – внутреннее прямоугольного сечения со двумя не симметричными внутренними фасками, под внутренний Ø 35 мм, ширина – 4,2 мм, материал – пластмасса. – внешнее круглого сечения, под наружный Ø 45,7 мм, сечение – 3,53 мм., материал изготовления – эластомер. |
| 38 | Уплотнитель PRP 21B01-0350-A24 | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой пластиковое кольцо, внутренний Ø 35 мм, внешний Ø 41.8 мм, ширина – 5 мм. |
| 39 | Уплотнитель PRP 81D25097-0350-900 | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой пластиковое кольцо с косым разрезом, внутренний Ø 35 мм, внешний Ø 40 мм, ширина – 9,7 мм. |
| 40 | Уплотнитель PRP 82D25097-0750-900 | Устанавливается в гидравлическом цилиндре на установке натяжения 2329.10.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для защиты от утечек гидравлической жидкости в гидроцилиндре. Конструктивно представляет собой пластиковое кольцо с косым разрезом, внешний Ø 75 мм, внутренний Ø 70 мм, ширина – 9,7 мм. |
| 41 | Полог изолирующий для камер тепловлажностной обработки (чертеж №2335.20.40) | Устанавливается в камере тепловлажностной обработки 2335.00.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для закрывания и открывания камер тепловлажностной обработки, их герметизации и термоизоляции. Конструктивно представляет собой листовой трехслойный материал синего цвета: – 2 слоя поливинилхлорид с лаковым покрытием, между ними вспененный полеуретан. |
| 42 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель №2375.00.01R1-1) | Используется в целях безопасности на посту подачи бетона автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой прямоугольный коврик с металлическим ободком. Служит для отключения постов в случаях нахождения на нем человека. Имеет впаянный кабель питания с медными жилами в двойной изоляцией. Рабочее напряжение=24В. Принцип работы: при наличии человека на защитном коврике сигнал с защитного коврика поступает на блок управления защитными ковриками после чего электроустановка отключается для предотвращения травмирования рабочего находящегося на защитном коврике. В своем устройстве имеет алюминиевые контактные пластины. Рабочая поверхность выполнена из маслостойкого эластомера. |
| 43 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель №2375.00.01R1-4) | Используется в целях безопасности на посту подачи бетона автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Представляет собой прямоугольный коврик с металлическим ободком. Служит для отключения постов в случаях нахождения на нем человека. Имеет впаянный кабель питания с медными жилами в двойной изоляцией. Рабочее напряжение=24В. Принцип работы: при наличии человека на защитном коврике сигнал с защитного коврика поступает на блок управления защитными ковриками после чего электроустановка отключается для предотвращения травмирования рабочего находящегося на защитном коврике. В своем устройстве имеет алюминиевые контактные пластины. Рабочая поверхность выполнена из маслостойкого эластомера. |
| 44 | Группа ведомого колеса (чертеж РТТ.002.010.2) | Устанавливается на автоматическом мостовом кране с траверсой, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Представляет собой сборочный узел: колесо с наружным диаметром 500 мм, ось с наружным диаметром 110 мм, корпус подшипника Ø200 мм, подшипник Ø200 мм, крышка корпуса. |
| 45 | Группа ведущего колеса (чертеж РТТ.002.010.2) | Устанавливается на автоматическом мостовом кране с траверсой, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Представляет собой сборочный узел: колесо с наружным диаметром 500 мм, ось с наружным диаметром 110 мм, корпус подшипника Ø200 мм, подшипник Ø200 мм, крышка корпуса. |
| 46 | Группа трансмиссии крана-манипулятора (чертеж РТТ.002.025.5) | Устанавливается на автоматическом мостовом кране с траверсой, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Представляет собой сборочный узел: удлинитель соединения с зубчатыми муфтами для соединения зубчатых полумуфт группы ведущих колес с зубчатой полумуфтой внешнего удлинителя. |
| 47 | Концевая балка в сборе (чертежи РТТ.002.025.4 и РТТ.001.001.1) | Устанавливается на автоматическом мостовом кране с траверсой, входящем в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10. Концевая балка в сборе представляет собой конструкцию, изготовленную из низкоуглеродистой стали с высокой геометрической точностью. На концевой балке расположены и закреплены при помощи группы болтов: группа ведущего колеса – 1шт., группа ведомого колеса – 1 шт., группа контрастных роликов – 2шт., амортизирующие ограничители на металлической пружине. |
| 48 | Шариковый ходовой винт ( чертеж № 2319.00.34) | Установлен в установке крепления анкеров АРС 2319.00.00, входящей в состав автоматизированного технологического комплекса «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4Х10. Предназначен для линейного перемещения балки установки крепления АРС в вертикальной плоскости, путем преобразования вращательного движения винта в линейное перемещение корпуса гайки с квадратным фланцем. Конструктивно представляет собой передачу винт-гайка разделенную телами качения – шариками. Материал изготовления - сталь. |

6. Обязательное предоставление сертификата соответствия на следующие запасные части на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10:

| № п/п | Наименование запчасти |
| --- | --- |
| 1 | Кабель плоский 4х35 |
| 2 | Кабель плоский 24х1,5 |
| 3 | Кабель плоский 12х1,5 |
| 4 | Электродвигатель QCCAS160NL/4 |
| 5 | Электродвигатель QCCAS160NВ/4 |
| 6 | Электродвигатель QCCAS132N/4 |
| 7 | Электродвигатель Control Techniques 075U2D600BAAEA 075140 |
| 8 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M4-B5 11Kw |
| 9 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M4-B3 11Kw |
| 10 | Электродвигатель Marelli Motori MAQ 132SA4-B5 5,5Kw |
| 11 | Электродвигатель SEW Eurodrive 3Kw DRS100M4BE5HF/FG |
| 12 | Электродвигатель SEW Eurodrive 4KwDRS112M4BE5HF/FG |
| 13 | Электродвигатель SEW Eurodrive B5, 11Kw DRS160M4BE20HF/FF |
| 14 | Электродвигатель SEW Eurodrive 1.5Kw DRS90M4BE2HF/FG |
| 15 | Электродвигатель SEW Eurodrive 0.75Kw DRS80S4BE1HF/FG |
| 16 | Электродвигатель SEW Eurodrive 0.37Kw DRS71S4/FG |
| 17 | Электродвигатель Marelli Motori MAQ 132SВ4-B5 7,5Kw |
| 18 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M4-B5 11Kw |
| 19 | Выпрямитель для моторов SEW SEW Eurodrive BGE 1.5 |
| 20 | Модуль SM-Resolver |
| 21 | Катушка дросселя муфты Freni Frizioni S.R.L. Tipo ESB 095/Z-S, Cod 07.05.095.01 |
| 22 | Блок управления защитными ковриками WIDE automation WALR24-A |
| 23 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F4G6 |
| 24 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F4G4 |
| 25 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F4G1.5 |
| 26 | Кабель плоский H07VVH6F 5G1.5 |
| 27 | Кабель плоский H07VVH6F 24G1.5 |
| 28 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель №2375.00.01R1-4) |
| 29 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель №2375.00.01R1-1) |

7. Обязательное предоставление гарантийных обязательств.

8.  Исходные данные для финансово-коммерческого предложения:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол - во | Предельно допустимая цена* без учета НДС, руб. | Предельно допустимая стоимость* без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель 4*35 плоский | м | 150 | 1 487,77 | 223 165,50 |
| 2 | Кабель 24*1.5 плоский | м | 150 | 498,02 | 74 703,00 |
| 3 | Кабель 12*1.5 плоский | м | 150 | 251,92 | 37 788,00 |
| 4 | Электродвигатель QCCAS160NL/4 | шт | 1 | 502 630,51 | 502 630,51 |
| 5 | Электродвигатель QCCAS160NB/4 | шт | 1 | 401 197,46 | 401 197,46 |
| 6 | Электродвигатель QCCAS132N/4 | шт | 1 | 323 184,75 | 323 184,75 |
| 7 | Электродвигатель Control Technigues 075U2D600BAAE A 075140 | шт | 1 | 104 263,56 | 104 263,56 |
| 8 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M 4 B5 11Kw | шт | 1 | 53 300,85 | 53 300,85 |
| 9 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M 4 B3 11Kw | шт | 1 | 51 824,58 | 51 824,58 |
| 10 | Электродвигатель Marelli Motori MAQ 132SA 4 B5 5.5Kw | шт | 1 | 28 287,29 | 28 287,29 |
| 11 | Электродвигатель SEW Eurodrive 3 kw DRS100M4BE5HF/FG | шт | 1 | 51 394,92 | 51 394,92 |
| 12 | Электродвигатель SEW Eurodrive 4 kw DRS112M4BE5HF/FG | шт | 1 | 68 977,12 | 68 977,12 |
| 13 | Электродвигатель SEW Eurodrive B5 11Kw DRS160M4BE20HF/FF | шт | 1 | 135 985,59 | 135 985,59 |
| 14 | Электродвигатель SEW Eurodrive 1.5Kw DRS90M4BE2HF/FG | шт | 1 | 44 385,59 | 44 385,59 |
| 15 | Электродвигатель SEW Eurodrive 1.75Kw DRS80S4BE1HF/FG | шт | 1 | 31 967,80 | 31 967,80 |
| 16 | Электродвигатель SEW Eurodrive 0.37Kw DRS71S4/FG | шт | 1 | 16 414,41 | 16 414,41 |
| 17 | Электродвигатель Marelli motori MAQ 132SB 4 B5 7.5kW | шт | 1 | 35 656,78 | 35 656,78 |
| 18 | Электродвигатель Marelli motori BAQ 160M 4 B5 11kW | шт | 1 | 53 300,85 | 53 300,85 |
| 19 | Кабельная нейлоновая цепь STENDALTO SR355066, L=2400 | шт | 2 | 8 606,78 | 17 213,56 |
| 20 | Оптические датчики Sick WS/WE 150-P430 | шт | 10 | 8 852,37 | 88 523,70 |
| 21 | Выпрямитель для моторов SEW Eurodrive BGE 1.5 | шт | 3 | 6 639,27 | 19 917,81 |
| 22 | Модуль SM-Resolver | шт | 2 | 22 278,39 | 44 556,78 |
| 23 | Катушка дроссуля муфты Freni Frizioni S.R.L. Tipo ESB 095/Z-S.Cod 07.05.095.01 | шт | 2 | 38 115,26 | 76 230,52 |
| 24 | Электромагнитный замок PizzatoVDE 0660 ith 10A FS1896D024-F | шт | 1 | 4 980,51 | 4 980,51 |
| 25 | Колпачок силиконовый для кнопок TEZBPA | шт | 100 | 67,47 | 6 747,00 |
| 26 | Блок управления защитными ковриками WIDE automation WALR24-A | шт | 3 | 9 221,47 | 27 664,41 |
| 27 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F 4 G6 | м | 160 | 565,49 | 90 478,40 |
| 28 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F 4 G4 | м | 100 | 399,47 | 39 947,00 |
| 29 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F 4 G1.5 | м | 160 | 172,27 | 27 563,20 |
| 30 | Кабель плоский H07VVH6F 5G1.5 | м | 100 | 117,00 | 11 700,00 |
| 31 | Кабель плоский H07VVH6F 24G1.5 | м | 100 | 547,04 | 54 704,00 |
| 32 | Цилиндр гидравлический левый | шт | 4 | 41 311,87 | 165 247,48 |
| 33 | Цилиндр гидравлический правый | шт | 4 | 41 311,87 | 165 247,48 |
| 34 | Уплотнитель Parker 2-220 | шт | 16 | 9,00 | 144,00 |
| 35 | Уплотнитель Parker 5-361 | шт | 16 | 24,79 | 396,64 |
| 36 | Уплотнитель PRP 02A02-0750-A24 N | шт | 16 | 727,86 | 11 645,76 |
| 37 | Уплотнитель PRP 11A02-0350-A24 | шт | 16 | 248,78 | 3 980,48 |
| 38 | Уплотнитель PRP 21B01-0350-A24 | шт | 16 | 258,26 | 4 132,16 |
| 39 | Уплотнитель PRP 81D25097-0350-900 | шт | 16 | 191,90 | 3 070,40 |
| 40 | Уплотнитель PRP 82D25097-0750-900 | шт | 16 | 245,13 | 3 922,08 |
| 41 | Полог изолирующий для камер тепловлажностной обработки | шт | 2 | 187 459,32 | 374 918,64 |
| 42 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель № 2375.00.01R1-1) | шт | 1 | 35 288,14 | 35 288,14 |
| 43 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель № 2375.00.01R 1-4) | шт | 2 | 38 730,09 | 77 460,18 |
| 44 | Концевая балка в сборе | шт | 1 | 841 601,78 | 841 601,78 |
| 45 | Группа ведущего колеса | шт | 1 | 203 292,97 | 203 292,97 |
| 46 | Группа ведомого колеса | шт | 1 | 203 292,97 | 203 292,97 |
| 47 | Группа трансмиссии крана манипулятора | шт | 1 | 446 332,63 | 446 332,63 |
| 48 | Шариковый ходовой винт | шт | 1 | 103 228,60 | 103 228,60 |
| Итого* без учета НДС, рублей: | 5 391 857,84 |
| Сумма НДС, рублей: | 970 534,41 |
| Всего* с учетом НДС, рублей: | 6 362 392,25 |

Примечание: * -  с учетом транспортных расходов.

9. Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить предусмотренные договором количество закупаемого Товара до 50 процентов при сохранении иных существенных условий договора.

10. Отгрузочные реквизиты Грузополучателя:

413116, г. Энгельс, Саратовская обл., Технологический проезд, п/о 16, Завод ЖБИ№6 –филиал ОАО «БЭТ», Код ЗЖБИ №6 -6227 ст. Анисовка ПЖД код.ст.625501

Приложение №1

к конкурсной документации

На бланке претендента

## ЗАЯВКА __________________________________________ НА УЧАСТИЕ

## (наименование претендента) 
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 113/13

| В Конкурсную комиссию Завода железобетонных изделий №6 – филиала открытого акционерного общества «БетЭлТранс» |  |
| --- | --- |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________________ (далее – Участник), а также полностью изучив всю информацию по открытому конкурсу № 113/13 на право заключения договора по поставке запасных частей в ассортименте на автоматизированный комплекс «OLMI» по производству железобетонных шпал типа Ш-А05 4х10 в адрес Завода железобетонных изделий №6 – филиала открытого акционерного общества «БетЭлТранс»  в 2013 году, нижеподписавшиеся настоящим подают конкурсную заявку на участие в настоящем конкурсе.

К настоящей конкурсной заявке прилагаются документы в соответствие с Разделом II конкурсной документации.

Конкурсной комиссии Заказчика или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с настоящей конкурсной заявкой.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую конкурсная комиссия Заказчика сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной конкурсной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника.

Конкурсная комиссия Заказчика и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения необходимой информации:

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |
| --- |
| ФИО | Телефон, Факс |
| Справки по кадровым вопросам |
| ФИО | Телефон, Факс |
| Справки по финансовым вопросам |
| ФИО | Телефон, Факс |

Настоящим подтверждается, что ________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, ________(наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- Результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ________(наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

- За любую ошибку или упущение в представленной ________(наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на ________(наименование претендента);

- Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без объяснения причин;

- Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания ________(наименование претендента) победителем мы обязуемся:

  - Придерживаться положений нашей заявки до 31.12.2012. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

  - До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ________(наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора.

  - Подписать договор на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации.

  - Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

  - Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товар, предлагаемый ________(наименование претендента), свободен от любых прав со стороны третьих лиц;

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество ________(наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у ________(наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в период с даты, установленной как день вскрытия конвертов Участников с заявками на участие в Конкурсе до 31.12.2012г.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения в заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени

__________________________________________________________________

(вставить полное наименование претендента)

___________________________________________

печать 	 (должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 2012г.

Приложение№3

"____" ___________ 2012г.

__________________________________________________________________

(полное наименование участника)

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол - во | Цена без учета НДС, руб. | Стоимость без учета НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель 4*35 плоский | м | 150 |  |  |
| 2 | Кабель 24*1.5 плоский | м | 150 |  |  |
| 3 | Кабель 12*1.5 плоский | м | 150 |  |  |
| 4 | Электродвигатель QCCAS160NL/4 | шт | 1 |  |  |
| 5 | Электродвигатель QCCAS160NB/4 | шт | 1 |  |  |
| 6 | Электродвигатель QCCAS132N/4 | шт | 1 |  |  |
| 7 | Электродвигатель Control Technigues 075U2D600BAAE A 075140 | шт | 1 |  |  |
| 8 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M 4 B5 11Kw | шт | 1 |  |  |
| 9 | Электродвигатель Marelli Motori BAQ 160M 4 B3 11Kw | шт | 1 |  |  |
| 10 | Электродвигатель Marelli Motori MAQ 132SA 4 B5 5.5Kw | шт | 1 |  |  |
| 11 | Электродвигатель SEW Eurodrive 3 kw DRS100M4BE5HF/FG | шт | 1 |  |  |
| 12 | Электродвигатель SEW Eurodrive 4 kw DRS112M4BE5HF/FG | шт | 1 |  |  |
| 13 | Электродвигатель SEW Eurodrive B5 11Kw DRS160M4BE20HF/FF | шт | 1 |  |  |
| 14 | Электродвигатель SEW Eurodrive 1.5Kw DRS90M4BE2HF/FG | шт | 1 |  |  |
| 15 | Электродвигатель SEW Eurodrive 1.75Kw DRS80S4BE1HF/FG | шт | 1 |  |  |
| 16 | Электродвигатель SEW Eurodrive 0.37Kw DRS71S4/FG | шт | 1 |  |  |
| 17 | Электродвигатель Marelli motori MAQ 132SB 4 B5 7.5kW | шт | 1 |  |  |
| 18 | Электродвигатель Marelli motori BAQ 160M 4 B5 11kW | шт | 1 |  |  |
| 19 | Кабельная нейлоновая цепь STENDALTO SR355066, L=2400 | шт | 2 |  |  |
| 20 | Оптические датчики Sick WS/WE 150-P430 | шт | 10 |  |  |
| 21 | Выпрямитель для моторов SEW Eurodrive BGE 1.5 | шт | 3 |  |  |
| 22 | Модуль SM-Resolver | шт | 2 |  |  |
| 23 | Катушка дроссуля муфты Freni Frizioni S.R.L. Tipo ESB 095/Z-S.Cod 07.05.095.01 | шт | 2 |  |  |
| 24 | Электромагнитный замок PizzatoVDE 0660 ith 10A FS1896D024-F | шт | 1 |  |  |
| 25 | Колпачок силиконовый для кнопок TEZBPA | шт | 100 |  |  |
| 26 | Блок управления защитными ковриками WIDE automation WALR24-A | шт | 3 |  |  |
| 27 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F 4 G6 | м | 160 |  |  |
| 28 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F 4 G4 | м | 100 |  |  |
| 29 | Кабель экранированный плоский H07VC5VH6-F 4 G1.5 | м | 160 |  |  |
| 30 | Кабель плоский H07VVH6F 5G1.5 | м | 100 |  |  |
| 31 | Кабель плоский H07VVH6F 24G1.5 | м | 100 |  |  |
| 32 | Цилиндр гидравлический левый | шт | 4 |  |  |
| 33 | Цилиндр гидравлический правый | шт | 4 |  |  |
| 34 | Уплотнитель Parker 2-220 | шт | 16 |  |  |
| 35 | Уплотнитель Parker 5-361 | шт | 16 |  |  |
| 36 | Уплотнитель PRP 02A02-0750-A24 N | шт | 16 |  |  |
| 37 | Уплотнитель PRP 11A02-0350-A24 | шт | 16 |  |  |
| 38 | Уплотнитель PRP 21B01-0350-A24 | шт | 16 |  |  |
| 39 | Уплотнитель PRP 81D25097-0350-900 | шт | 16 |  |  |
| 40 | Уплотнитель PRP 82D25097-0750-900 | шт | 16 |  |  |
| 41 | Полог изолирующий для камер тепловлажностной обработки | шт | 2 |  |  |
| 42 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель № 2375.00.01R1-1) | шт | 1 |  |  |
| 43 | Защитный коврик поста подачи бетона (модель № 2375,00,01R 1-4) | шт | 2 |  |  |
| 44 | Концевая балка в сборе | шт | 1 |  |  |
| 45 | Группа ведущего колеса | шт | 1 |  |  |
| 46 | Группа ведомого колеса | шт | 1 |  |  |
| 47 | Группа трансмиссии крана манипулятора | шт | 1 |  |  |
| 48 | Шариковый ходовой винт | шт | 1 |  |  |
| Итого* без учета НДС, рублей: |  |
| Сумма НДС, рублей: |  |
| Всего* с учетом НДС, рублей: |  |

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях _________(сроки и условия отсрочки платежа) календарных дней, с учетом всех видов налогов, включая НДС, стоимости материалов, транспортных расходов, а также всех затрат, расходов исполнителя, связанных с выполнением поставки, составляет: ____________________ (________________________________________) руб.___копеек.

Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения- до 31.12.2012г.

Выполнение требований технического задания

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается согласие/несогласие по конкретным пунктам технического задания с приложением необходимых обосновывающих документов)

Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение от имени_____________________________________________________________

(полное наименование участника)

________________________  _______________________________________________________

печать                                                                                    (Должность, подпись, ФИО)